Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола производится исходя из следующих расчетов: для основного обогрева необходимо положить от 60%, для комфортной – от 40% пленочного обогревателя от общей полезной площади пола (за исключением неподвижных объектов, то есть мебель, стационарные декоративные конструкции, кухня, бытовая техника и т.д.). По периметру помещения, где будет происходит монтаж теплых полов  делаться отступ 10-40 см, а между полосами теплой пленки допускается расстояние до 5 см, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ перекрытия или наложение пленки на пленку.

Планировать, монтаж системы отопления инфракрасный пленочный обогреватель (ИПО) следует с учетом того, что пленка отрезается по секциям, в отдельно определенных местах для разрезания. Длина каждой секции – 25 см

Определите место расположения термостата.

Располагайте пленку только на свободную площадь, незанятую мебелью и оборудованием, ориентируйте ее контактами к термостату.

Очистите и выровняйте поверхность пола.

Поверхность пола должна быть сухой, следует избегать контактов греющей пленки с водой или влагой.

Уложите гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизоляции допускается применение полиэтиленовой пленки толщиной 50 мкм или толще.

Уложите теплоотражающий материал.

Скрепите листы материала скотчем. В качестве теплоотражающего материала допускается применение материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. Запрещается применение теплоотражающего материала на основе алюминиевой фольги.

Разрежьте ИПО на полосы нужного вам размера.

Длина одной полосы ИПО не должна превышать 10 м. Во время установки не следует ходить по пленке в ботинках, ставить тяжелые предметы, следует избегать падения инструментов.

Уложите ИПО на теплоотражающее покрытие медными шинами вниз и закрепите скотчем, чтобы исключить его смещение.

Подключение отрезков ИПО к сети осуществляется параллельно, через термостат.

Теплый пол установка

Снимите изоляцию на конце провода на протяжении 8-10 мм, вложите оголенный конец провода (один или два в зависимости от места подключения) в хвостовик контактного зажима и надежно зажмите его инструментом для обжима наконечников или пассатижами.

Располагайте провода так, чтобы пучки проводов проходили под плинтусом. Допускается утапливание одиночных проводов в прорези, в теплоотражающем материале.

Установите контактные зажимы с подсоединенными проводами на ИПО.

Одна сторона зажима должна располагаться внутри ИПО, вторая снаружи на медной шине. Плотно обхватите контактные зажимы пассатижами или специальным инструментом. (Не допускается искрение или нагрев монтажных электрических соединений).

Изолируйте линии отреза медной шины в конце полосы ИПО, используя короткие отрезки спепиального скотча винил-мастичного.

Изолируйте места подключения проводов к медным шинам.

Для этого используйте два отрезка спепиального скотча винил-мастичного. Один отрезок накладывается с нижней стороны, второй сверху закрывает ИПО и контактный зажим с проводом. Это обеспечивает электроизоляцию и гидроизоляцию соединения. Выполните эту операцию тщательно.

После выполнения всех электрических соединений и до подключения системы теплого пола к термостату замерьте электрическое сопротивление теплого пола.

Измерение производится на концах проводов, предназначенных для подключения к термостату.

Вычислите потребляемую теплым полом мощность от сети по формуле W = V² / R.

V – напряжение в сети (вольт), R- измеренное сопротивление (Ом).

Сравните полученный результат с максимально допустимой нагрузкой термостата.

Максимально допустимая нагрузка термостата должна быть больше полученной по расчету на 20%.

Подключите провода к термостату в соответствии с маркировкой клемм на корпусе термостата.

Установите и подключите к термостату датчик температуры пола (входит в комплект термостата).

Датчик устанавливается с нижней стороны термопленки на карбоновой полосе. Под датчик в теплоотражающем материале делается вырез. Во избежание повреждения датчика, при укладке теплого пола под мягкие напольные покрытия датчик температуры располагайте в зоне с наименьшей нагрузкой на поверхность.

Зафиксируйте, при необходимости, электрические провода на теплоизолирующем материале скотчем.

Подключите термостат к электрической сети.

До укладки финишного напольного покрытия включите систему и установите температуру пола. Протестируйте систему.

В местах подключения монтажных проводов искрение и нагрев не допускается.

В качестве финишного покрытия не следует использовать неустойчивые к нагреванию материалы, такие как краска, меняющие цвета реагенты, рассыхающиеся или расклеивающиеся материалы.

При укладке плитки на цементно-клеевой раствор, для того чтобы произошла сцепка между первичной стяжкой и раствором под плиткой рекомендуется применить монтажную строительную сетку из стекловолокна с ячейками от 5 до 20 мм.

Сетка укладывается поверх ИПО, точечно крепится к первичной стяжке и придает целостность цементно-клеевой поверхности под плиткой.

Категорически ЗАПРЕЩЕНО!

- Включать систему инфракрасного пола до полного затвердения цементной стяжки или плиточного клея, т.е. до завершения 28-дневного срока с момента монтажа конечного покрытия пола.

- В случае попадания большого количества воды на (под) пол,  запрещается использование ИПО до полного высыхания всего слоя пола.

Меры безопасности и условия хранения нагревательной пленки.

ВНИМАНИЕ! Нагревательная пленка является электрическим прибором, которым можно пользоваться только в случае установки под соответствующее покрытие пола.

Хранить нагревательную пленку до момента ее монтажа необходимо в помещении с влажностью воздуха до 70% при температуре 10 – 50 º С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ попадания влаги, любых жидкостей или других веществ на места разреза нагревательной пленки и непосредственно на нее.

Избегать физического повреждения ламинированного покрытия нагревательной пленки, перегибания или лишнее скручивания рулона с пленкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разрезать пленку в местах, не предназначенных  для ее разрезания.

Все работы, связанные с монтажом и подключением нагревательной пленки к электросети, рекомендуем проводить силами профессиональных специалистов в этой области.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтировать пленку в помещениях, где есть непосредственный контакт нагревательной пленки с водой и помещениях с влажностью воздуха более 80%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать пленку и укладывать на нее пол с мощными и объемными изоляторами тепла (большие мягкие игрушки, очень ворсистые ковры, толстые матрацы и т.д.) или искусственно нагревать места монтажа нагревательной пленки другими нагревательными приборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать другие материалы для соединения нагревательных пленки с электрическими проводами и изоляции этих соединений.

Не рекомендуется использовать нагревательную пленку совместно с другими электрическими приборами или нагревательными пленками других производителей.